## Slide 1
SUPERVISION IoT
INDUSTRIELLE
Plateforme de monitoring temps reel
Hackathon IoT 2026
Equipe 01
Satom IT & Learning Solutions

## Slide 2
SOMMAIRE
01
Contexte & Problematique
02
Roles de l'Equipe
03
Architecture Edge-Fog-Cloud
04
Stack Technologique
05
Topics MQTT & Flux de Donnees
06
Simulation des Capteurs
07
Regles d'Automatisation
08
Securite (TLS + Auth + ACL)
09
Demo: Dashboard Grafana
10
Demo: Node-RED Flows
11
Demo: InfluxDB Data Explorer
12
Resultats & Alertes declenchees
13
Difficultes & Solutions
14
Evolutions Possibles
15
Conclusion

## Slide 3
CONTEXTE & PROBLEMATIQUE
LE CLIENT
Entreprise industrielle de taille moyenne
Aucune supervision temps reel
Incidents detectes tardivement
Couts eleves d'arrets non planifies
LA MISSION
Concevoir une plateforme IoT complete
Superviser 3 zones critiques
Alertes et actions automatiques
Deploiement conteneurise reproductible
T + H
Salle Serveur
Temperature + Humidite
Freq: 5s
V + T
Atelier Technique
Vibration + Temperature
Freq: 2s
L + T
Local Electrique
Luminosite + Temperature
Freq: 10s

## Slide 4
ROLES DE L'EQUIPE
5 expertises complementaires pour une solution complete
ARCH
Chef de Projet / Architecte
Coordination generale, conception de l'architecture Edge-Fog-Cloud, respect du cahier des charges, arbitrage des choix techniques.
Livrables :
Architecture, Docker Compose, Documentation
IOT
Ingenieur IoT / Capteurs
Simulation des capteurs (3 zones, 6 mesures), implementation de la derive progressive, spikes et coupures aleatoires.
Livrables :
Flows Node-RED Simulation, Logique metier
NET
Ingenieur Reseau / Communication
Configuration Mosquitto MQTT, TLS 1.2, certificats X.509, ACL par topic, authentification par mot de passe.
Livrables :
Certificats TLS, mosquitto.conf, acl.conf
DATA
Ingenieur Donnees / Stockage
Configuration InfluxDB 2.7, formatage des donnees en Line Protocol, bucket, tags, fields, retention 30 jours.
Livrables :
Flows Ingestion, Requetes Flux, Data Explorer
VIZ
Ingenieur Visualisation / Automatisation
Dashboards Grafana (16+ panels), 6 regles d'alerte Node-RED avec 2 niveaux, provisioning as code.
Livrables :
iot-supervision.json, Flows Automatisation

## Slide 5
ARCHITECTURE EDGE-FOG-CLOUD
CLOUD - Supervision
Grafana :3000 | Dashboards temps reel | Gauges & seuils | Alertes visuelles
↓ Flux queries
FOG - Plateforme Centrale
Mosquitto :1883
Broker MQTT
TLS :8883
Auth + ACL
Node-RED :1880
Orchestration
6 regles alerte
Formatage data
InfluxDB :8086
Base temporelle
Bucket: sensors
Retention: 30j
↓ MQTT QoS 1
EDGE - Zones Supervisees
Salle Serveur
Temp + Hum | 5s | T>28C, H>70%
Atelier Tech.
Vib + Temp | 2s | V>5mm/s, T>40C
Local Elec.
Lum + Temp | 10s | L<50lux, T>35C

## Slide 6
STACK TECHNOLOGIQUE
Eclipse Mosquitto 2.0
Broker MQTT | Port :1883 / :8883
Transport leger des messages IoT via le protocole MQTT. Supporte TLS 1.2, authentification par mot de passe et ACL par topic.
Node-RED 3.1
Orchestration | Port :1880
Plateforme low-code pour la simulation des capteurs, le formatage des donnees et l'execution des 6 regles d'automatisation.
InfluxDB 2.7
Base de donnees | Port :8086
Base de donnees temporelle optimisee pour les series IoT. Langage Flux, compression native, retention configurable a 30 jours.
Grafana 10.2
Visualisation | Port :3000
Dashboards professionnels temps reel avec 16+ panels : stat, time series, gauges. Rafraichissement automatique toutes les 5s.
Docker Compose | Deploiement reproductible en une seule commande : docker compose up -d

## Slide 7
TOPICS MQTT & FLUX DE DONNEES
Topic | QoS | Description
iot/salle-serveur/data | 1 | Donnees temp + humidite
iot/atelier/data | 1 | Donnees vibration + temp
iot/local-electrique/data | 1 | Donnees luminosite + temp
alertes/{zone}/{type} | 2 | Alertes WARNING / CRITIQUE
actions/{actionneur} | 1 | Commandes automatiques
Flux de donnees
Capteurs simules (Node-RED)
↓ JSON via MQTT
Broker Mosquitto
↓ iot/{zone}/data
Node-RED (Ingestion + Regles)
↓ Format [fields, tags]
InfluxDB (bucket: sensors)
↓ Flux queries
Grafana (Dashboard 16+ panels)
Pourquoi MQTT ?
Protocole leger : ideal pour capteurs IoT
Publish / Subscribe : decouplage producteur / consommateur
QoS 1 (donnees) + QoS 2 (alertes critiques)
TLS natif sur port 8883 pour le chiffrement
Wildcard iot/+/data capture toutes les zones en une seule subscription

## Slide 8
SIMULATION DES CAPTEURS
Zone | Capteurs | Freq | Base | Derive
Salle Serveur | Temp, Humidite | 5s | T:24C, H:45% | +0.005/cycle
Atelier Tech. | Vibration, Temp | 2s | V:2.5mm/s, T:35C | +0.003/cycle
Local Elec. | Luminosite, Temp | 10s | L:200lux, T:30C | +0.004/cycle
Comportements realistes
Bruit aleatoire
Variation naturelle des mesures a chaque lecture
Derive progressive
Simulation de degradation (climatisation, roulements...)
Spikes aleatoires
5% de chance de vibration extreme en atelier
Coupures
3% de chance de luminosite quasi-nulle (ampoule HS)
let drift = Math.min(count * 0.005, 8); let temp = 24 + (Math.random() * 5 - 2.5) + drift;

## Slide 9
REGLES D'AUTOMATISATION
6 regles | 2 niveaux WARNING & CRITIQUE | Notifications Telegram + Email implementees
# | Zone | Condition | Action | Niveaux
1 | Salle Serveur | Temp > 28C | Ventilation | W:28 / C:32
2 | Salle Serveur | Humidite > 70% | Deshumidificateur | W:70 / C:85
3 | Atelier | Vibration > 5.0mm/s | Arret machine | W:5.0 / C:7.0
4 | Atelier | Temp > 40C | Alerte surchauffe | W:40 / C:45
5 | Local Elec. | Luminosite < 50 lux | Eclairage auto | W:50 / C:20
6 | Local Elec. | Temp > 35C | Alerte armoire | W:35 / C:40
Schema de declenchement
MQTT In (subscription) → Switch (condition seuil) → Function (alerte + action) → MQTT Out (alertes/ + actions/)
QoS 2 pour les alertes (exactement une fois) | QoS 1 pour les actions (au moins une fois)

## Slide 10
SECURITE
Approche multicouche pour la protection des communications IoT
Chiffrement TLS 1.2
Communications MQTT chiffrees sur le port 8883.
Certificats X.509 auto-signes (CA + serveur + client)
avec Subject Alternative Names (SAN).
Authentification
Acces anonyme desactive (allow_anonymous false).
Fichier de mots de passe hashes.
Utilisateur dedie : iotuser.
ACL (Controle d'acces)
Permissions par topic et par utilisateur.
iotuser : readwrite sur iot/#, alertes/#, actions/#
Acces en lecture seule sur $SYS/#.
Isolation & Secrets
Reseau Docker bridge dedie (iot-supervision-network).
Secrets externalises dans .env (non commite).
Tokens API pour InfluxDB.

## Slide 11
DEMO LIVE : DASHBOARD GRAFANA
http://localhost:3000
Chart: Temperatures par zone (donnees reelles)
| -30m | -25m | -20m | -15m | -10m | -5m
Atelier | 40.9 | 41.3 | 41.1 | 40.7 | 41.2 | 41.2
Local Elec. | 33.6 | 33.3 | 33.2 | 32.8 | 33.1 | 33.5
Salle Serveur | 32.1 | 31.8 | 31.8 | 32 | 32.1 | 32
Valeurs actuelles
Temp. Salle Serveur
32.0 C
seuil: 28C
Humidite Salle Serveur
50.1 %H
seuil: 70%
Vibration Atelier
7.7 mm/s
seuil: 5.0
Temp. Atelier
41.2 C
seuil: 40C
Luminosite Local Elec.
112.8 lux
seuil: <50
Temp. Local Elec.
33.5 C
seuil: 35C
SCENARIO DE DEMONSTRATION
admin / Grafana2026Secure
1. Ouvrir http://localhost:3000 et naviguer vers le dashboard IoT Supervision
2. Montrer la Vue Globale : 6 stat panels avec codes couleur (vert = OK, rouge = alerte)
3. Scroller vers les Time Series : observer la derive progressive des temperatures
4. Montrer les Gauges en bas : visuellement les niveaux critiques (aiguille dans le rouge)
5. Zoomer sur un graphe (cliquer-glisser) pour montrer les details, puis revenir

## Slide 12
GRAFANA : PANELS & ALERTES VISUELLES
Temp. SS
28.6 C
Hum. SS
45.5 %H
Vib. AT
6.32 mm/s
Temp. AT
43.2 C
Lum. LE
122 lux
Temp. LE
31.7 C
Code couleur
Vert : Valeur dans la norme
Rouge : Seuil depasse - alerte
Jaune : Approche du seuil
Types de panels
Stat : Derniere valeur en grand
Time Series : Courbe historique
Gauge : Jauge avec zones colorees
Chart: Humidite Salle Serveur (donnees reelles)
| -30m | -25m | -20m | -15m | -10m | -5m
Humidite Salle Serveur (%) | 51.4 | 50.8 | 51.2 | 51.2 | 51.5 | 50.1
Provisioning as Code
Datasource InfluxDB auto-configuree via YAML
Dashboard JSON 16+ panels pre-charges
Requetes Flux vers bucket 'sensors'
Rafraichissement auto toutes les 5 secondes
Zero configuration manuelle requise

## Slide 13
DEMO LIVE : NODE-RED FLOWS
http://localhost:1880
1. Simulation Capteurs
3 zones industrielles simulees en temps reel
Inject (5s/2s/10s) → Function JS → MQTT Out
Chaque zone genere des donnees JSON avec bruit aleatoire, derive progressive et evenements aleatoires (spikes, coupures).
Les status sous les noeuds montrent les valeurs en direct.
9 noeuds
2. Ingestion InfluxDB
Pipeline MQTT vers base de donnees
MQTT In (iot/+/data) → Function (formatage) → InfluxDB Out
Le wildcard '+' capture toutes les zones. La function transforme le JSON en format [fields, tags] compatible InfluxDB 2.x.
Measurement: capteurs_industriels
4 noeuds
3. Automatisation
6 regles d'alerte avec actions
MQTT In → Switch (seuil) → Function (alerte) → MQTT Out x2
Chaque regle publie sur alertes/{zone}/{type} (QoS 2) et actions/{actionneur} (QoS 1).
Ouvrir le panneau Debug pour voir les alertes en direct.
24 noeuds
4. Notifications
Telegram & Email en temps reel
MQTT In (alertes/#) → Format Telegram → HTTP POST Bot API
→ Format Email HTML → Gmail SMTP
Anti-spam : cooldown 5 min Telegram / 10 min Email.
Variables dans .env : TELEGRAM_BOT_TOKEN, EMAIL_FROM/TO/PASS.
Notification recue en moins de 2 secondes apres alerte.
8 noeuds
SCENARIO DE DEMONSTRATION
1. Onglet Simulation : montrer les valeurs en direct sous les noeuds (pastilles vertes = connecte)
2. Onglet Automatisation : panneau Debug → alertes CRITIQUE/WARNING en temps reel
3. Onglet Notifications : montrer le message Telegram recu sur le telephone (< 2 secondes)

## Slide 14
DEMO LIVE : INFLUXDB DATA EXPLORER
http://localhost:8086
Chart: Vibration Atelier (donnees reelles)
| -30m | -25m | -20m | -15m | -10m | -5m
Vibration (mm/s) | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7
Chart: Luminosite Local Elec. (donnees reelles)
| -30m | -25m | -20m | -15m | -10m | -5m
Luminosite (lux) | 134.9 | 126.5 | 118.7 | 118.4 | 106.8 | 112.8
Configuration InfluxDB
admin / Hackathon2026Secure
Organisation : hackathon-iot
Bucket : sensors
Retention : 30 jours
Measurement : capteurs_industriels
Tags : zone (atelier, local-electrique, salle-serveur)
Fields : temperature, humidite, vibration, luminosite
Requete Flux - Data Explorer
from(bucket: "sensors")
|> range(start: -1h)
|> filter(fn: (r) =>
r._measurement ==
"capteurs_industriels")
|> filter(fn: (r) =>
r._field == "temperature")
|> aggregateWindow(
every: 5m, fn: mean)

## Slide 15
RESULTATS EN CONDITIONS REELLES
Apres 4h+ de fonctionnement continu — derive progressive observee
T+0h
Demarrage
Valeurs normales
T+1h
Legere derive
Temps montante
T+2h
1er WARNING
Salle Serveur 28C
T+3h
CRITIQUE Atelier
Vibration > 5mm/s
T+4h+
3 alertes CRITIQUE
Actives simultanement
CRITIQUE
ATELIER
Temperature
41.2 C
seuil : 40 C
Arret machine declenche
alertes/atelier/temperature
CRITIQUE
ATELIER
Vibration
7.7 mm/s
seuil : 5.0 mm/s
Arret machine declenche
alertes/atelier/vibration
CRITIQUE
SALLE SERVEUR
Temperature
32.0 C
seuil : 28 C
Ventilation activee
alertes/salle-serveur/temperature
OK
LOCAL ELEC.
Temperature
33.5 C
seuil : 35 C
Aucune action
—
Ce que ca demontre
Le pipeline IoT complet fonctionne de bout en bout en conditions reelles
La derive progressive simule fidelement une montee en charge industrielle (+7C sur l'atelier en 4h)
Les automatisations reagissent en temps reel (< 2s apres depassement de seuil)

## Slide 16
DIFFICULTES & SOLUTIONS
Git Bash path conversion
→ MSYS_NO_PATHCONV=1 pour les commandes Docker
Mosquitto 'Duplicate password_file'
→ password_file en scope global (pas par listener)
Volume :ro bloque Mosquitto
→ Retrait du flag :ro sur config/certs
node-red-contrib-influxdb absent
→ npm install dans le conteneur Node-RED
Mauvais format donnees InfluxDB
→ Format [fields, tags] au lieu de [{measurement}]
Grafana datasource non trouvee
→ Remplacement template var par UID fixe
Certificats TLS -subj Git Bash
→ Format //C=FR\ST=IDF avec double-slash
Chaque difficulte a ete documentee et resolue methodiquement

## Slide 17
EVOLUTIONS POSSIBLES
COURT TERME
Interface de controle actionneurs
Tableau de bord historique alertes
Export CSV depuis Grafana
MOYEN TERME
Capteurs reels (ESP32 + DHT22)
Detection anomalies par ML
Haute disponibilite InfluxDB
LONG TERME
Migration cloud (AWS / Azure IoT)
Integration ERP maintenance
Jumeaux numeriques equipements

## Slide 18
CONCLUSION
Tous les objectifs du cahier des charges atteints
3
Zones
supervisees
6
Capteurs
temps reel
6
Regles
d'automatisation
16+
Panels
Grafana
4
Services
Docker
1
Commande
pour deployer
Architecture Edge-Fog-Cloud complete et fonctionnelle
Securite multicouche : TLS 1.2 + Auth + ACL + Secrets .env
Solution modulaire, documentee et prete a evoluer vers des capteurs reels
Code source
github.com/
Abder541/
Hackathon-2026-IoT

## Slide 19
MERCI
Questions ?
Equipe 01 - Hackathon IoT 2026
Satom IT & Learning Solutions
Node-RED :1880 | Grafana :3000 | InfluxDB :8086 | MQTT :1883 / :8883
docker compose up -d